Reconcentration of methanol solution containing NaCl

| Stream |  | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pressure | MPa | 2.660 | .300 | .116 | .120 | .116 | .300 | .300 |
| Temperature | C | -3.3 | -3.3 | 50.0 | 28.4 | 50.0 | -3.3 | -3.3 |
| Gas(vapor) frac. | kg/kg | .00577 | .01016 | .00000 | .00000 | 1.00000 | 1.00000 | .00000 |
| condensate(oil)frac. |  | .00687 | .00436 | .00000 | .00000 | .00000 | .00000 | 1.00000 |
| water solution frac. |  | .98736 | .98548 | 1.00000 | 1.00000 | .00000 | .00000 | .00000 |
| Components |  | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg |
| Nitrogen |  | .0000656 | .0000656 | .0000007 | .0000000 | .0015048 | .0063874 | .0000056 |
| Methane |  | .0048634 | .0048634 | .0001028 | .0000000 | .2280005 | .4681414 | .0018561 |
| Carbon dioxide |  | .0002677 | .0002677 | .0001512 | .0000000 | .0378617 | .0216749 | .0003008 |
| Ethane |  | .0021333 | .0021333 | .0003544 | .0000000 | .1416563 | .1945414 | .0070492 |
| Propane |  | .0020972 | .0020972 | .0005087 | .0000000 | .0906828 | .1799036 | .0289118 |
| Iso-Butane |  | .0003658 | .0003658 | .0000201 | .0000000 | .0006244 | .0295884 | .0138694 |
| n-Butane |  | .0007141 | .0007141 | .0000902 | .0000000 | .0015864 | .0524425 | .0368609 |
| n-Pentane |  | .0005841 | .0005841 | .0000846 | .0000000 | .0006280 | .0247412 | .0719357 |
| n-Hexane |  | .0006629 | .0006629 | .0000708 | .0000000 | .0002768 | .0109061 | .1229067 |
| Sodium Chloride |  | .0648722 | .0648722 | .0000000 | .0850081 | .0000000 | .0000000 | .0000000 |
| Methanol |  | .2097947 | .2097947 | .9416388 | .0006994 | .4872240 | .0031985 | .0019498 |
| Water |  | .7103767 | .7103767 | .0569299 | .9142926 | .0097278 | .0010114 | .0000141 |
| fr. below100 | C | .0007439 | .0007439 | .0000425 | .0000000 | .0002211 | .0068828 | .1523247 |
| fr. 100-200 | C | .0014567 | .0014567 | .0000055 | .0000000 | .0000058 | .0005799 | .3323961 |
| fr. 200-300 | C | .0008093 | .0008093 | .0000000 | .0000000 | .0000000 | .0000008 | .1855349 |
| fr.above300 | C | .0001923 | .0001923 | .0000000 | .0000000 | .0000000 | .0000000 | .0440841 |
| Flow | kg/hr | 894.92 | 894.92 | 198.68 | 682.94 | .30 | 9.09 | 3.90 |
|  | st.m3/hr | 1023.35 | 1023.35 | 155.64 | 857.22 | .27 | 9.30 | .91 |
|  | m3/hr | 1.09 | 3.74 | .25 | .66 | .26 | 2.85 | .01 |
| Mol. mass |  | 21.02 | 21.02 | 30.69 | 19.15 | 26.53 | 23.49 | 103.41 |
| Density | kg/m3 | 821.61 | 239.56 | 797.83 | 1029.72 | 1.16 | 3.19 | 740.15 |
| Enthalpy | kJ/hr | -.14715E+07 | -.14730E+07 | -.16775E+06 | -.11987E+07 | .12881E+03 | .38189E+04 | -.64134E+03 |